## Slide 1: THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG
GVHD: NGUYỄN PHAN HẢI PHÚ
L02_NHÓM 05
Đề tài: Thiết kế hệ thống nhúng sử dụng mạch ESP32 để tự động điều khiển motor xi-lanh đóng/mở cửa sổ khi trời mưa, có tích hợp báo cháy và báo trộm thông qua cảm biến và gửi tin nhắn thông báo bằng Module SIM
BORN
TO BE
BOSSES
01

## Slide 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG
01
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Giới thiệu các linh kiện
THỰC HIỆN PHẦN MỀM
Chương trình vận hành
03
THỰC HIỆN PHẦN CỨNG
Sơ đồ khối và Schematic
02
THỰC NGHIỆM
Lắp ráp và kết quả thực nghiệm
04
02
NGUYỄN NGỌC KHANH
01
2111474
02
NGUYỄN PHẠM GIA PHÁT
2111981
HÙNG NGUYÊN VŨ
03
2112663

## Slide 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Nguồn 5V máy tính
=> Cấp điện cho ESP32
Nguồn tổ ong 12V
=> Cấp điện cho motor xilanh
Nguồn PIN 3.7V
=> Cấp điện cho Module SIM800L
NGUỒN CẤP
03

## Slide 4: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
ESP32
04

## Slide 5: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
L298N
1. DC Motor 1 “+” hoặc Stepper Motor A+
2. DC Motor 1 “-” hoặc Stepper Motor A-
3. Jumper 12V (không sử dụng với nguồn trên 12V). Dùng để cấp nguồn cho IC ổn áp tạo ra nguồn 5V.
4. Cấp điện áp cho motor (7V - 35V).
5. Chân GND.
6. Ngõ ra nguồn 5V để nuôi các mạch khác, nếu Jumper đầu vào không rút ra.
7. ĐK thì ta rút Jumper ra và cắm chân PWM vào đây. Giữ nguyên khi dùng với động cơ bước.
8. IN1
9. IN2
10. IN3
11. IN4
12. Chân Enable của Motor 2, chân này dùng để cấp xung PWM cho Motor. Nếu dùng VĐK thì ta rút Jumper ra và cắm chân PWM vào đây. Giữ nguyên khi dùng với động cơ bước.
13. DC motor 2 “+” hoặc stepper motor B+
14. DC motor 2 “-” hoặc stepper motor B-
L298N – Các chân
05

## Slide 6: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
L298N
L298N – Nguyên lý hoạt động
Mô hình mạch cầu H
Chiều thuận khi đóng
S1 và S4
Chiều nghịch khi đóng
S2 và S3
06

## Slide 7: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
L298N – Nguyên lý hoạt động
Dùng BJT làm khóa
Dùng thêm Diode
chống ngược dòng
07

## Slide 8: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
CẢM BIẾN
Cảm biến hồng ngoại ngọn lửa
KY - 026
Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm
DHT11
Cảm biến hồng ngoại chuyển động
PIR
Cảm biến giọt nước
FC - 37
08

## Slide 9: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Machine learning
Yes, Saturn is a gas giant that has several rings
04
MODULE SIM800L
02
MOTOR XILANH
01
NGUỒN TỔ ONG 12V
03
CÒI BÁO ĐỘNG
09

## Slide 10: THỰC HIỆN PHẦN CỨNG
SƠ ĐỒ KHỐI
10

## Slide 11
SCHEMATIC
THỰC HIỆN PHẦN CỨNG
11

## Slide 12: Lập trình với ESP32
1. Đọc cảm biến DHT11
12
enum dht11_status {
DHT11_CRC_ERROR = -2,
DHT11_TIMEOUT_ERROR,
DHT11_OK
};
struct dht11_reading {
int status;
int temperature;
int humidity;
};
Các trạng thái và thông số quan trọng khi đọc DHT11

## Slide 13
13
static struct dht11_reading _timeoutError() {
struct dht11_reading timeoutError = {DHT11_TIMEOUT_ERROR, -1, -1};
return timeoutError;
}
static struct dht11_reading _crcError() {
struct dht11_reading crcError = {DHT11_CRC_ERROR, -1, -1};
return crcError;
}
static gpio_num_t dht_gpio;
void DHT11_init(gpio_num_t gpio_num) {
vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
dht_gpio = gpio_num;
}
Các hàm trả về tương ứng với 2 loại lỗi
Lựa chọn GPIO giao tiếp với DHT11

## Slide 14
14
static int _waitOrTimeout(uint16_t microSeconds, int level) {
int micros_ticks = 0;
while(gpio_get_level(dht_gpio) == level) {
if(micros_ticks++ > microSeconds)
return DHT11_TIMEOUT_ERROR;
ets_delay_us(1);
}
return micros_ticks;
}
static int _checkCRC(uint8_t data[]) {
if(data[4] == (data[0] + data[1] + data[2] + data[3]))
return DHT11_OK;
else
return DHT11_CRC_ERROR;
}
Hàm kiểm tra 2 loại lỗi

## Slide 15
15
static void _sendStartSignal() {
gpio_set_direction(dht_gpio, GPIO_MODE_OUTPUT);
gpio_set_level(dht_gpio, 0);
ets_delay_us(20 * 1000);
gpio_set_level(dht_gpio, 1);
ets_delay_us(40);
gpio_set_direction(dht_gpio, GPIO_MODE_INPUT);
}
static int _checkResponse() {
if(_waitOrTimeout(80, 0) == DHT11_TIMEOUT_ERROR)
return DHT11_TIMEOUT_ERROR;
if(_waitOrTimeout(80, 1) == DHT11_TIMEOUT_ERROR)
return DHT11_TIMEOUT_ERROR;
return DHT11_OK;
}
ESP32 gửi tín hiệu yêu cầu đọc đến DHT11 và kiểm tra phản hồi

## Slide 16
16
static int64_t last_read_time = -2000000;
static struct dht11_reading last_read;
struct dht11_reading DHT11_read() {
if(esp_timer_get_time() - 2000000 < last_read_time) {
return last_read;
}
last_read_time = esp_timer_get_time();
uint8_t data[5] = {0,0,0,0,0};
_sendStartSignal();
if(_checkResponse() == DHT11_TIMEOUT_ERROR)
return last_read = _timeoutError();
Hàm dht11_read() đọc DHT11

## Slide 17
17
for(int i = 0; i < 40; i++) {
if(_waitOrTimeout(50, 0) == DHT11_TIMEOUT_ERROR)
return last_read = _timeoutError();
if(_waitOrTimeout(70, 1) > 28) {
data[i/8] |= (1 << (7-(i%8)));
}
}
Hàm dht11_read() đọc DHT11

## Slide 18
18
if(_checkCRC(data) != DHT11_CRC_ERROR) {
last_read.status = DHT11_OK;
last_read.temperature = data[2];
last_read.humidity = data[0];
return last_read;
} else {
return last_read = _crcError();
}
}
// Kết thúc hàm DHT11_read()
Hàm dht11_read() đọc DHT11

## Slide 19: Lập trình với ESP32
2. Cấu hình UART
19
void sendATCommand(const char *command) {
uart_write_bytes(UART_NUM_1, command, strlen(command));
}
Hàm gửi lệnh AT đến module SIM800L

## Slide 20
20
void configureUART() {
uart_config_t uart_config = {
.baud_rate = 9600,
.data_bits = UART_DATA_8_BITS,
.parity = UART_PARITY_DISABLE,
.stop_bits = UART_STOP_BITS_1,
.flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE
};
uart_param_config(UART_NUM_1, &uart_config);
uart_set_pin(UART_NUM_1, SIM800_RX, SIM800_TX, UART_PIN_NO_CHANGE, UART_PIN_NO_CHANGE);
uart_driver_install(UART_NUM_1, BUF_SIZE * 2, 0, 0, NULL, 0);
}
Cấu hình giao tiếp UART

## Slide 21: Lập trình với ESP32
3. Hàm main
21
uint8_t KY026_Status = 0;
uint8_t FC37_Status = 0;
uint8_t PIR_Status = 0;
configureUART();
vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
sendATCommand("AT\r\n");
vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
sendATCommand("AT+CMGF=1\r\n");
vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
DHT11_init(DHT_PIN);
Khai báo biến và gọi các hàm thiết lập

## Slide 22
22
gpio_config_t Gpio_config = {};
Gpio_config.pin_bit_mask = (1ULL << BUZZER_PIN) | (1ULL << MOTOR_IN1) | (1ULL << MOTOR_IN2);
Gpio_config.mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
Gpio_config.pull_up_en = GPIO_PULLUP_DISABLE;
Gpio_config.pull_down_en = GPIO_PULLDOWN_DISABLE;
Gpio_config.intr_type = GPIO_INTR_DISABLE;
gpio_config(&Gpio_config);
Cấu hình các chân OUTPUT

## Slide 23
23
Gpio_config.pin_bit_mask = (1ULL << KY026_PIN) | (1ULL << FC37_PIN) | (1ULL << PIR_PIN);
Gpio_config.mode = GPIO_MODE_INPUT;
Gpio_config.pull_up_en = GPIO_PULLUP_DISABLE;
Gpio_config.pull_down_en = GPIO_PULLDOWN_DISABLE;
Gpio_config.intr_type = GPIO_INTR_DISABLE;
gpio_config(&Gpio_config);
Cấu hình các chân INPUT

## Slide 24: Lập trình với ESP32
4. Vòng lặp While
24
Gọi hàm dht11_read để đọc các thông số status, nhiệt độ, độ ẩm
while (1)
{
// Đọc nhiệt độ, độ ẩm từ DHT11
printf("Temperature is %d \n", DHT11_read().temperature);
printf("Humidity is %d\n", DHT11_read().humidity);
printf("Status code is %d\n", DHT11_read().status);
vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);

## Slide 25
25
KY026_Status = gpio_get_level(KY026_PIN);
printf("KY_026 Status is %d\n", KY026_PIN);
if((KY026_Status == 0) && (DHT11_read().temperature > 50))
{
sendATCommand("AT+CMGS=\"+84852517099\"\r\n");
vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
sendATCommand("Nha cua ban dang co chay!\x1A\r\n");
vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
printf("Nha cua ban dang co chay!\n");
gpio_set_level(BUZZER_PIN, 1);
vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
gpio_set_level(BUZZER_PIN, 0);
}
Xử lí với cảm biến hồng ngoại ngọn lửa KY-026

## Slide 26
26
PIR_Status = gpio_get_level(PIR_PIN);
printf("PIR Status is %d\n", PIR_PIN);
if(PIR_Status)
{
sendATCommand("AT+CMGS=\"+84852517099\"\r\n");
vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
sendATCommand("Nha cua ban dang co trom!\x1A\r\n");
vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
printf("Nha cua ban dang co trom!\n");
gpio_set_level(BUZZER_PIN, 1);
vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
gpio_set_level(BUZZER_PIN, 0);
}
Xử lí với cảm biến hồng ngoại chuyển động PIR

## Slide 27
27
FC37_Status = gpio_get_level(FC37_PIN);
printf("FC37 Status is %d\n\n", FC37_Status);
if ((FC37_Status == 0) && (DHT11_read().humidity >= 80))
{
// Motor kéo về, đóng cửa sổ
gpio_set_level(MOTOR_IN1, 0);
gpio_set_level(MOTOR_IN2, 1);
vTaskDelay(5000 / portTICK_PERIOD_MS);
}
Xử lí với cảm biến giọt nước FC-37

## Slide 28
28
else
{
if ((FC37_Status == 1) && (DHT11_read().humidity < 80))
{
// Motor đẩy ra, mở cửa sổ
gpio_set_level(MOTOR_IN1, 1);
gpio_set_level(MOTOR_IN2, 0);
vTaskDelay(5000 / portTICK_PERIOD_MS);
}
}
// Kết thúc 1 vòng lặp While
}
}
Xử lí với cảm biến giọt nước FC-37

## Slide 29
THANKS FOR
YOUR ATTENTION!